Технические и эксплуатационные

характеристики сцен детского

музыкального театра Н.Сац.

МЕХАНООБОРУДОВАНИЕ

Большой зал

Основная сцена

Оркестровая яма.

Две площадки  с раздельным движением площадью 27 и 25 м.кв.

Имеет козырёк и блокировку входных дверей. Имеет возможность установки на уровне планшета сцены, зрительного зала, и отметки минус 2.4 м. от уровня планшета сцены, имеет управление дистанционное со стационарного пульта сбоку сцены, а так же выносного пульта, присоединяющегося к основному пульту через разъем. Глубина в наиболее выступающей части -  4.20 м.

Нагрузка - на неподвижную поверхность 400 кг/м. кв, в движении 100 кг/м. кв.

Авансцена

Глубина - 1.40 м

Зеркало сцены.

Высота 10 м. Ширина 16 м. Глубина 16 м. Расстояние от планшета до первой рабочей галереи 9.50 м. Расстояние между галереями по первому и второму плану 20 м, от планшета до колосников 27 м.

Штатное оборудование сцены- 48(сорок восемь) противовесных лебедок.

Распределенная полезная нагрузка на штанкет- 0-200 кг.

Штанкеты длиной от 15, до 19 м.

Скорость перемещения штанкетов от 0,1 до 1,5 м/сек.

Высота штанкета от планшета 1.2 м. Диаметр трубы штанкета 60 мм.

Управление осуществляется со второй галереи.

Пять софитных мостов.

Управление софитными мостами осуществляется с заднего плана планшета сцены.

Транспортёр ленточный.

Размеры 1х18м. Нагрузка 200 кг/м2. Скорость передвижения от 0 до 0,6 м/сек.

Портальные кулисы

Неподвижные. Ширина 4.5 м. Расстояние между кулисами 16 м. На правой кулисе имеется пульт помощника режиссёра. На левой кулисе управление транспортёром и оркестровой ямой.

Подъёмно-опускные площадки

2 штуки. Размеры 3 х15 м. Расстояние от авансцены 10 м  Движение вверх + 4.5 м. вниз – 2.8 м. Управление с пульта в трюме. Скорость передвижения 0,05-0,5 м/с. Количество фиксированных остановок -3.

Допускаемая вертикальная нагрузка на верхнюю платформу:

- при неподвижной площадке – 650 н/м2

- при движении площадки - 260 н/м2

Допускаемая вертикальная нагрузка на нижнюю площадку:

- при неподвижной площадке – 260 н/м2

- при движении площадки - 130 н/м2

Допускаемая горизонтальная нагрузка на настилы платформ – 42 н/м2.

Технологическое  подъёмное оборудование.

Нулевой план

АРЗ, ПОЗ, Дек/под № 3, 4. Длина 17 м. Управление АРЗ и ПОЗ с пульта помрежа

Первый план

Софит-мост. Длина 12,5 м. Ширина 1 м.  Грузоподъёмность 6,0 т. Дек/под.№ 6-15

. Кол-во подвесов-16 шт.

Второй план

Второй софит. Длина 15.34 м, Грузоподъёмность 2.5 т. Дек/под.№ 17-25 . Кол-во подвесов-8 шт.

Третий план

Третий софит. Длина 15.34 м. Грузоподъёмность 3,0 т. Дек/под.№ 27-35 Кол-во подвесов-8 шт.

Четвёртый план

Четвёртый софит. Длина 15,34 м Грузоподъёмность 2,,5 т  Дек/под.№ 37-45

Пятый план

Пятый софит. Длина 15,34 м. Грузоподъёмность 2,0 т Дек/под.№ 47-48 .

Скорость перемещения софитов 0.29 м/сек.

Полётные устройства

Имеется три полетных устройства: два боковых и одно фронтальное

Боковые устройства с ручным приводом, г/п 199 кг.

Фронтальное полетное устройство имеет ручной и электрический привод. Г/п 100 кг.

Дек/под №57

Точечные подъемы.

Шесть цепных лебедок, категория безопасности BGV- С1 г/п 500 кг. фирмы «ASM» могут работать как по одиночке, так и в группе. Скорость подъема 0-0,133 м/сек.

Управление лебедками осуществляется с переносного пульта верхового (вторая галерея)

Четыре цепные лебедки, категория безопасности BGV-С1 г/п 500 кг. фирмы «Chain Master» могут работать как по одиночке, так и в группе. Скорость подъема постоянная .

Управление лебедками осуществляется с переносного пульта (колосники сцены).

Боковые сцены (права и левая)

Зеркало сцены.

Высота -5 м. Ширина – 6,5 м. Полезная глубина – 4,5 м.  Расстояние от планшета до колосников 7.5 м.

Штатное оборудование сцены- 4(четыре) противовесных лебедки.

Штанкеты длиной от 8,75м до 11,0 м.

Распределенная полезная нагрузка на штанкет- 0-200 кг.

Управление оборудованием раздельное для каждой сцены и  осуществляется с планшета сцены.

Софит один. Управление софитом осуществляется с планшета сцены.

Точечные подъемы боковых сцен:

Восемь цепных лебедок г/п 250 кг. с длиной цепи 12 м, категория безопасности BGV-D8. фирмы «Chain Master» могут работать как по одиночке, так и в группе. Скорость подъема постоянная 4 м/мин.

Левая сторона

Две цепные лебедки.

Правая сторона

Шесть цепных лебедок.

Малый зал

Зеркало сцены

Размер зала - ширина-17,1м.

- глубина 16,8м

- расстояние от планшета сцены до колосников – 10,2 м

Точечные подъемы.

Восемнадцать лебедок категория безопасности BGV- С1 фирмы «ASM» могут работать как по одиночке, так и в группе, с регулировкой скорости и программируемыми точками остановки.

Восемь ленточных лебедок, г/п 250 кг. Скорость подъема 0-0,2 м/сек.

Десять цепных лебедок, г/п 500 кг. Скорость подъема 0-0,133 м/сек.

Управление лебедками осуществляется с переносного пульта (вторая галерея), а так же с планшета сцены. Имеется в наличии два пульта управления.

Г/п оборудование сцены дополнено алюминиевыми фермами для крепления звукового и светового оборудования.

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Большой зал

Цифровой микшерный пульт DIGICO SD10				1шт.

Цифровой  SD-Rack							1шт.

Микшерный пульт A&H ML 3000					1шт.

Радиосистемы Mipro АТ707 (body pack)				16шт.

Радиосистемы Beyerdinamic Opus910  (body pack)			20шт.

Петличные микрофоны   Audio-Technicа 899				40шт.

Микрофон подвесной конд. круг. U853 A Audio-Technicа		8шт.

Микрофон конд. корд. Audio-Technicа AT33				3шт.

Микрофон динамический Audio-Technicа АТ 30			6шт.

Микрофон конд. корд. Октава МК-01201				8шт.

Микрофон конд. корд.  Октава МК-2					2шт.

Процессор эффектов ТС electronic   m-one				1шт.

Lexicon mx100								1шт.

CD c автопаузой						 	           2шт.

MD c автопаузой					  		           2шт.

Ноутбук Lenovo T520 							1шт.

Видеомониторы для помрежа  общий план или дирижер		2шт.

Мультикор сцены 16 line						           1шт.

Мультикор оркестровой ямы 16 line					1шт.

Суммарная мощность акустической системы зала			5кВт.

Аудиомониторы Vermona 200w						2шт.

Прострелы 350w							           2шт.

Арьеры 350w								2шт.

Усилители Lab Gruppen 2400						1шт.

Усилители Lab Gruppen 1200						4шт.

Малый зал

Цифровой микшерный пульт Sound Craft Vi1 16\8			1шт.

Цифровой мультикор Stagebox 32\8 					1шт.

Аналоговый микшерный пульт 16\4\6, Venus 24, Midas		1шт.

Аналоговый микшерный пульт A&H Wizard 16			1шт.

Акустическая система  Fohhn 						6кВт

- Широкополосная колонка Fohhn LX-601				6шт.

- Суббасовая колонка Fohhn XC-4					4шт.

- Широкополосная колонка Fohhn AL-50				8шт.

Пассивные мониторы 500w XM-4 Fohhn				6шт.

Цифровой аудио-контроллер 4 in\6 out  Fohnn Audio DSP 	1шт.

Усилитель мощности  Fohhn D2 1500					6шт.

Усилитель мощности Bittner Audio 4х700 				1шт.

Проигрыватель CD TASCAM 						1шт.

Проигрыватель MD TASCAM						2шт.

Ресивер радио-микрофонный EM Sennheiser 2050			4шт.

Микрофон ручной радио SKM 2000 					8шт.

Поясной передатчик SK 2000 						8шт.

Головные микрофоны DPA 4088-F03					7шт.

Петличные микрофоны   DPA 4061 F-03				8шт.

Видеопульт  Datavideo HS-500						1шт.

Проигрыватель DVD носителей DN-V310				2шт.

Ресивер радио-микрофонный Volta102				1шт.

Мультимедийная установка						1шт.

ТВ монитор 42”								2шт.

Световое оборудование

Большой зал

- Пульт управления:

- ETC Congo

- Выносной софит:

- Par-64 – 14 шт

- DTS Scena 2000 – 8 шт

- ПРТлГ – 4 шт

- Ложа верхняя левая:

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 1 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 1 шт

- Профильный прожектор SPX ZOOM 15-35 – 8 шт

- Ложа верхняя правая:

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 1 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 1 шт

- Профильный прожектор SPX ZOOM 15-35 – 8 шт

- Ложа нижняя левая:

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 3 шт

- ETC Par – 1 шт

- Briteq Multi Par – 1 шт

- Следящий прожектор Robert Juliat MANON – 1 шт

- Ложа нижняя правая:

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 3 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 15-30 – 1 шт

- Briteq Multi Par – 2 шт

- Следящий прожектор Robert Juliat MANON – 1 шт

- 1 – й Софит:

- Световой прибор Selecon Arena - 2500 со скроллером SPECTUM PRO 10 на полноповоротной лире COMANDOR – 10 шт

- Стобоскоп 1500 – 1 шт

- Robe Spot 575 – 1 шт

- Clay Paky Alfa Spot 800 – 2 шт

- 2 – й Софит:

- Световой прибор Selecon Arena - 2500 со скроллером SPECTUM PRO 10 на полноповоротной лире COMANDOR – 6 шт

- Robe Color Wash 575 – 1 шт

- Clay Paky Alfa Spot 700 – 3 шт

- 3 – й Софит:

- Световой прибор Selecon Arena - 2500 со скроллером SPECTUM PRO 10 на полноповоротной лире COMANDOR – 6 шт

- Clay Paky Alfa Spot 700 – 3 шт

- 4 – й Софит:

- ETC Par – 7 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 2 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 15-30 – 2 шт

- Clay Paky Alfa Spot 800 – 4 шт

- 5 – й Софит:

- PAR 64 – 12 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 15-30 – 1 шт

- Портал левый:

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 2 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 2 шт

- ETC Par – 3 шт

- Selecon 1000 PC – 3 шт

- UV – 1 шт

- Портал правый:

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 2 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 2 шт

- ETC Par – 3 шт

- Selecon 1000 PC – 3 шт

- UV – 1 шт

- 3 прострельные башни на сцене (левая сторона):

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 2 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 4 шт

- 3 прострельные башни на сцене (правая сторона):

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 2 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 4 шт

- Галёрка левая:

- Par 64 – 3 шт

- ПРТЛ 1000 – 8 шт

- Галёрка правая:

- Par 64 – 3 шт

- ПРТЛ 1000 – 8 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 1 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 1 шт

- Галёрка Арьер:

- Par 64 – 10 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 25-50 – 1 шт

- Планшет сцены имеет 24 регулируемых и 6 не регулируемых включений

Световое оборудование

Малый зал

- Пульт управления:

- ETC Junior

- Световой балкон:

- Par-64 – 17 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 9 – 2 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 19 – 19 шт

- Профильный прожектор ETC Source Four 36 – 36 шт

- 6 софитных подъемов:

- 1 – й Par-64 – 4шт

- 2 – й Par-64 – 4шт

- 3 – й Clay Paky 1200 Alfa Spot – 1шт, Clay Paky 700 Alfa Spot – 1шт, Robin Led Wash 600 – 1 шт

- 4 – й Clay Paky 700 Alfa Spot – 1шт, Robin Led Wash 600 – 1 шт

- 5 – й Clay Paky 700 Alfa Spot – 1шт, Robin Led Wash 600 – 1 шт

- 6 – й Clay Paky 700 Alfa Spot – 1шт, Robin Led Wash 600 – 3 шт

- Планшет сцены имеет 15-ть регулируемых и 4 не регулируемых включения